Nombre de la edificación: TEATRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

| DIRECCIÓN: | Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1 1/2 Vía a Guano y calle Víctor Emilio Estrada |
| --- | --- |
| REPRESENTANTE LEGAL: | Dra. María Angélica Barba M. |
| RESPONSABLE DE SEGURIDAD: | Ms.C. Manuel Moreno Fiallos |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 15 de Mayo de 2014 |

| FORMATO A1 - ANÁLISIS PARA RIESGO DE FUEGO E INCENDIOS |
| --- |
| METODO MESERI Área: 1 PLANTA BAJA |
| 1. Factores propios de las instalaciones | 2. Factores de protección |
| 1.1 Construcción | 2.1 Extintores |
| 1.2 Situación | 2.2 Bocas de incendio equipadas |
| 1.3 Procesos | 2.3 Bocas hidrantes exteriores |
| 1.4 Concentración | 2.4 Detectores automáticos de incendio |
| 1.5 Propagabilidad | 2.5 Rociadores automáticos |
| 1.6 Destructibilidad | 2.6 Instalaciones fijas especiales |
| Subtotal X: PROPIOS DE LAS INSTALACIONES - suma de los coeficientes correspondientes a los 18 primeros factores. |
| Subtotal Y: FACTORES DE PROTECCIÓN -suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección existentes. |
| Coeficiente B: es el coeficiente que evalúa la existencia de una brigada interna contra incendio / personal conocimientos. |
| FORMULA DE CÁLCULO | P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B |
| Valor de P | Categoría |
| 0 a 2 | Riesgo muy grave |
| 2,1 a 4 | Riesgo grave |
| 4,1 a 6 | Riesgo medio |
| 6,1 a 8 | Riesgo leve |
| 8,1 a 10 | Riesgo muy leve |
| Aceptabilidad | Valor de P |
| Riesgo aceptable | P > 5 |
| Riesgo no aceptable | P < 5 |
| Factores X: PROPIOS A LA INSTALACIÓN |
| Detalle | Coeficiente | Puntos Otorgados |
| Altura del edificio / estructura |
| Nro. de pisos | Altura |  |  |
| 1 ó 2 | menor que 6 m | 3 | 2 |
| 3, 4 ó 5 | entre 6 y 15 m | 2 |  |
| 6, 7, 8 ó 9 | entre 15 y 27 m | 1 |  |
| 10 ó más | más de 27 m | 0 |  |
| Superficie mayor sector de incendios |
| de 0 a 500 m2 | 5 | 3 |
| de 501 a 1.500 m2 | 4 |  |
| de 1.501 a 2.500 m2 | 3 |  |
| de 2.501 a 3.500 m2 | 2 |  |
| de 3.501 a 4.500 m2 | 1 |  |
| más de 4.500 m2 | 0 |  |
| Resistencia al fuego |
| Resistente al fuego (estructura de hormigón) | 10 | 5 |
| No combustible (estructura metálica) | 5 |  |
| Combustible | 0 |  |
| Falsos techos |
| Sin falsos techos | 5 | 3 |
| Con falso techo incombustible | 3 |  |
| Con falso techo combustible | 0 |  |
| Distancia de los bomberos |
| Menor de 5 km | 5 minutos | 10 | 10 |
| entre 5 y 10 km. | 5 y 10 minutos | 8 |  |
| Entre 10 y 15 km. | 10 y 15 minutos | 6 |  |
| entre 15 y 25 km. | 15 y 25 minutos | 2 |  |
| Más de 25 km. | más de 25 minutos | 0 |  |
| Accesibilidad edificio |
| Ancho de Vía de acceso | No. Fachadas accesibles |  | 5 |
| Mayor de 4 m | 3 o 4 | Buena 5 |  |
| Entre 4 y 2 m | 2 | Media 3 |  |
| Menor de 2 m | 1 | Mala 1 |  |
| No existe | 0 | Muy mala 0 |  |
| Peligro de activación* |
| Bajo | Instalaciones eléctricas, calderas de vapor, estado de calefones*, soldaduras. | 10 | 5 |
| Medio |  | 5 |  |
| Alto |  | 0 |  |
| Carga de fuego (térmica)* |
| Baja (poco material combustible) | Q < 100 | 10 | 5 |
| Media | 100 < Q < 200 | 5 |  |
| Alta (gran cantidad de material combustible) | Q > 200 | 0 |  |
| Combustibilidad (facilidad de combustión) |
| Baja | 5 | 3 |
| Media | 3 |  |
| Alta | 0 |  |
| Orden y limpieza |
| Bajo | 0 | 10 |
| Medio | 5 |  |
| Alto | 10 |  |
| Almacenamiento en altura |
| Menor de 2 m | 3 | 3 |
| Entre 2 y 4 m | 2 |  |
| Más de 4 m | 0 |  |
| Factor de concentración |
| Menor de U$S 800 m2 | 3 | 2 |
| Entre U$S 800 y 2.000 m2 | 2 |  |
| Más de U$S 2.000 m2 | 0 |  |
| Propagabilidad vertical (transmisión del fuego entre pisos) |
| Baja | 5 | 3 |
| Media | 3 |  |
| Alta | 0 |  |
| Propagabilidad horizontal (transmisión del fuego en el piso) |
| Baja | 5 | 3 |
| Media | 3 |  |
| Alta | 0 |  |
| Destructibilidad por calor |
| Baja (las existencias no se destruyen el fuego) | 10 | 5 |
| Media (las existencias se degradan por el fuego) | 5 |  |
| Alta (las existencias se destruyen por el fuego) | 0 |  |
| Destructibilidad por humo |
| Baja (humo afecta poco a las existencias) | 10 | 5 |
| Media (humo afecta parcialmente las existencias) | 5 |  |
| Alta (humo destruye totalmente las existencias) | 0 |  |
| Destructibilidad por corrosión y gases* |
| Baja | 10 | 10 |
| Media | 5 |  |
| Alta | 0 |  |
| Destructibilidad por agua |
| Baja | 10 | 0 |
| Media | 5 |  |
| Alta | 0 |  |
| TOTAL FACTORES X | 87 |
| Factores Y - DE PROTECCIÓN |
|  | Sin vigilancia Mantenimiento | Con vigilancia Mantenimiento | Puntos Otorgados |
| Extintores manuales | 0 | 5 | 5 |
| Bocas de incendio | 0 | 3 | 3 |
| Hidrantes exteriores | 0 | 3 | 3 |
| Detectores de incendio | 0 | 0 | 0 |
| Rociadores automáticos | 0 | 0 | 0 |
| Instalaciones fijas / gabinetes | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FACTORES Y | 11 |
| Factor B: BRIGADA INTERNA DE INCENDIO |
| Brigada interna | Coeficiente | Puntos Otorgados |
| Si existe brigada / personal preparado | 1 | 0 |
| No existe brigada / personal preparado | 0 |  |
| TOTAL B | 0 |
| CALIFICACIÓN RIESGO (TOTAL P) SOBRE 10 | 5,49 | Categoría: | Riesgo Medio |

| FORMATO A1 - ANÁLISIS PARA RIESGO DE FUEGO E INCENDIOS |
| --- |
| METODO MESERI Área: 1 PLANTA ALTA |
| 1. Factores propios de las instalaciones | 2. Factores de protección |
| 1.1 Construcción | 2.1 Extintores |
| 1.2 Situación | 2.2 Bocas de incendio equipadas |
| 1.3 Procesos | 2.3 Bocas hidrantes exteriores |
| 1.4 Concentración | 2.4 Detectores automáticos de incendio |
| 1.5 Propagabilidad | 2.5 Rociadores automáticos |
| 1.6 Destructibilidad | 2.6 Instalaciones fijas especiales |
| Subtotal X: PROPIOS DE LAS INSTALACIONES - suma de los coeficientes correspondientes a los 18 primeros factores. |
| Subtotal Y: FACTORES DE PROTECCIÓN -suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección existentes. |
| Coeficiente B: es el coeficiente que evalúa la existencia de una brigada interna contra incendio / personal conocimientos. |
| FORMULA DE CÁLCULO | P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B |
| Valor de P | Categoría |
| 0 a 2 | Riesgo muy grave |
| 2,1 a 4 | Riesgo grave |
| 4,1 a 6 | Riesgo medio |
| 6,1 a 8 | Riesgo leve |
| 8,1 a 10 | Riesgo muy leve |
| Aceptabilidad | Valor de P |
| Riesgo aceptable | P > 5 |
| Riesgo no aceptable | P < 5 |
| Factores X: PROPIOS A LA INSTALACIÓN |
| Detalle | Coeficiente | Puntos Otorgados |
| Altura del edificio / estructura |
| Nro. de pisos | Altura |  |  |
| 1 ó 2 | menor que 6 m | 3 | 3 |
| 3, 4 ó 5 | entre 6 y 15 m | 2 |  |
| 6, 7, 8 ó 9 | entre 15 y 27 m | 1 |  |
| 10 ó más | más de 27 m | 0 |  |
| Superficie mayor sector de incendios |
| de 0 a 500 m2 | 5 | 5 |
| de 501 a 1.500 m2 | 4 |  |
| de 1.501 a 2.500 m2 | 3 |  |
| de 2.501 a 3.500 m2 | 2 |  |
| de 3.501 a 4.500 m2 | 1 |  |
| más de 4.500 m2 | 0 |  |
| Resistencia al fuego |
| Resistente al fuego (estructura de hormigón) | 10 | 5 |
| No combustible (estructura metálica) | 5 |  |
| Combustible | 0 |  |
| Falsos techos |
| Sin falsos techos | 5 | 3 |
| Con falso techo incombustible | 3 |  |
| Con falso techo combustible | 0 |  |
| Distancia de los bomberos |
| Menor de 5 km | 5 minutos | 10 | 10 |
| entre 5 y 10 km. | 5 y 10 minutos | 8 |  |
| Entre 10 y 15 km. | 10 y 15 minutos | 6 |  |
| entre 15 y 25 km. | 15 y 25 minutos | 2 |  |
| Más de 25 km. | más de 25 minutos | 0 |  |
| Accesibilidad edificio |
| Ancho de Vía de acceso | No. Fachadas accesibles |  | 5 |
| Mayor de 4 m | 3 o 4 | Buena 5 |  |
| Entre 4 y 2 m | 2 | Media 3 |  |
| Menor de 2 m | 1 | Mala 1 |  |
| No existe | 0 | Muy mala 0 |  |
| Peligro de activación* |
| Bajo | Instalaciones eléctricas, calderas de vapor, estado de calefones*, soldaduras. | 10 | 5 |
| Medio |  | 5 |  |
| Alto |  | 0 |  |
| Carga de fuego (térmica)* |
| Baja (poco material combustible) | Q < 100 | 10 | 10 |
| Media | 100 < Q < 200 | 5 |  |
| Alta (gran cantidad de material combustible) | Q > 200 | 0 |  |
| Combustibilidad (facilidad de combustión) |
| Baja | 5 | 3 |
| Media | 3 |  |
| Alta | 0 |  |
| Orden y limpieza |
| Bajo | 0 | 10 |
| Medio | 5 |  |
| Alto | 10 |  |
| Almacenamiento en altura |
| Menor de 2 m | 3 | 2 |
| Entre 2 y 4 m | 2 |  |
| Más de 4 m | 0 |  |
| Factor de concentración |
| Menor de U$S 800 m2 | 3 | 2 |
| Entre U$S 800 y 2.000 m2 | 2 |  |
| Más de U$S 2.000 m2 | 0 |  |
| Propagabilidad vertical (transmisión del fuego entre pisos) |
| Baja | 5 | 3 |
| Media | 3 |  |
| Alta | 0 |  |
| Propagabilidad horizontal (transmisión del fuego en el piso) |
| Baja | 5 | 3 |
| Media | 3 |  |
| Alta | 0 |  |
| Destructibilidad por calor |
| Baja (las existencias no se destruyen el fuego) | 10 | 0 |
| Media (las existencias se degradan por el fuego) | 5 |  |
| Alta (las existencias se destruyen por el fuego) | 0 |  |
| Destructibilidad por humo |
| Baja (humo afecta poco a las existencias) | 10 | 5 |
| Media (humo afecta parcialmente las existencias) | 5 |  |
| Alta (humo destruye totalmente las existencias) | 0 |  |
| Destructibilidad por corrosión y gases* |
| Baja | 10 | 0 |
| Media | 5 |  |
| Alta | 0 |  |
| Destructibilidad por agua |
| Baja | 10 | 0 |
| Media | 5 |  |
| Alta | 0 |  |
| TOTAL FACTORES X | 74 |
| Factores Y - DE PROTECCIÓN |
|  | Sin vigilancia Mantenimiento | Con vigilancia Mantenimiento | Puntos Otorgados |
| Extintores manuales | 0 | 3 | 3 |
| Bocas de incendio | 0 | 4 | 4 |
| Hidrantes exteriores | 0 | 4 | 4 |
| Detectores de incendio | 0 | 4 | 4 |
| Rociadores automáticos | 0 | 0 | 0 |
| Instalaciones fijas / gabinetes | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FACTORES Y | 15 |
| Factor B: BRIGADA INTERNA DE INCENDIO |
| Brigada interna | Coeficiente | Puntos Otorgados |
| Si existe brigada / personal preparado | 1 | 0 |
| No existe brigada / personal preparado | 0 |  |
| TOTAL B | 0 |
| CALIFICACIÓN RIESGO (TOTAL P) SOBRE 10 | 5,75 | Categoría: | Riesgo Medio |

| FORMATO A2 (Usar con Anexo: Señalética NTE INEN-ISO 3864-1:2013) |
| --- |
| MATRIZ DE ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL |
| INSTITUCIÓN: TEATRO UNACH | PISO No ./Área | PLANTA BAJA |
| FECHA: 22 - 05 – 2014 | AREA / DEPARTAMENTO: | 1 |
|  | Estado |  |
| ITEM DE EVALUACIÓN | SI | Aceptable | NO | Acción Correctiva / Recomendación INCLUIR FOTOGRAFÍAS |
| SUELOS (SUPERFICIES DE TRABAJO Y TRÁNSITO) |  |  |  | (Señalar dónde / explicar el lugar exacto) |
| Áreas limpias | X |  |  |  |
| Áreas ordenadas | X |  |  |  |
| Libre de peligros de resbalar, tropezar o caer |  | X |  | Tener precaución al ingreso el en hall cuando llueve ya que el piso se torna parcialmente resbaladizo. |
| PASILLOS Y CORREDORES DE TRANSITO |
| Señalización adecuada de áreas y vías de evacuación | X |  |  |  |
| Libres de obstrucciones | X |  |  |  |
| Pisos secos y limpios | X |  |  |  |
| De amplitud que permita movimientos normales | X |  |  |  |
| SALIDAS |
| Sin candados o llaves para limitar el escape | X |  |  |  |
| Rutas y salidas marcadas claramente | X |  |  |  |
| Salida con iluminación adecuada | X |  |  |  |
| Más de una salida para cada sector de trabajo | X |  |  |  |
| Rutas de salida libres de obstrucciones | X |  |  |  |
| Rutas de salida señalizadas | X |  |  |  |
| Abren hacia los dos lados a una superficie nivelada |  |  | X | Se debe implementar otro mecanismo para que la apertura de las puertas sea en ambos sentidos, ya que esto juega un rol importante al momento de evacuar la edificación |
| Mapas de ubicación y evacuación |  |  | X | No existen mapas de ubicación y evacuación, se debe implementar para dar mayor orientación a los visitantes en caso de una evacuación. |
| Estado de escaleras (despejadas, estado pasamanos, no obstáculos, etc.) | X |  |  |  |
| VENTILACION |
| Sistemas de aire acondicionado y/o calefacción | X |  |  |  |
| Área libre de olores | X |  |  |  |
| Ventanales (estado) | X |  |  |  |
| ILUMINACION |
| Áreas de tránsito y de trabajo iluminadas | X |  |  |  |
| Lámparas limpios y funcionando | X |  |  |  |
| Lámparas y focos | X |  |  |  |
| CALOR |
| Manejo del calor | X |  |  |  |
| Aislamiento térmico | X |  |  |  |
| Hay acumulación de papel en una área determinada |  |  | X |  |
| EQUIPOS |
| Apagados luego se su uso | X |  |  |  |
| Equipos sin uso desconectados (cargadores, cafeteras, etc.) | X |  |  |  |
| Cables eléctricos cubiertos y protegidos |  | X |  | Falta concluir con algunas instalaciones eléctricas |
| Estado de cajas de brakers / membretadas | X |  |  |  |
| Instalaciones eléctricas improvisadas/defectuosas |  | X |  | Falta concluir con algunas instalaciones eléctricas |
| Sobrecarga de alambres en interruptores o cortapicos |  |  | X |  |
| ESTADO DE BODEGAS / OFICINAS DE ARCHIVO |
| Acumulación de papelería/cartones |  |  | X |  |
| Correcta ubicación de pesos en estantes | X |  |  |  |
| Acumulación de sustancias: químicas, toxicas, nocivas, inflamables |  |  | X | No existen sustancias químicas dentro del edificio. |
| SISTEMAS DE EMERGENCIA |
| Pulsadores de emergencia | X |  |  |  |
| Iluminación de emergencia disponible y funcionando | X |  |  |  |
| Luces de anuncio de emergencia | X |  |  |  |
| Alarmas sonoras - alarmas visuales | X |  |  |  |
| Detectores de humo y/o calor | X |  |  |  |
| Extintores | X |  |  |  |
| Equipos de rescate (inmovilizadores, botiquín, camilla) en condiciones operacionales |  | X |  | Existen parte de estos equipos pero es necesario la implementación de otros. |
| Botiquín | X |  |  |  |
| ELEMENTOS EXTERNOS QUE REPRESENTEN AMENAZA |
| Transformadores / postes / alambres |  |  | X |  |
| Tránsito excesivo |  | X |  | Existe tránsito excesivo en horas pico lo cual representa una posible amenaza en caso de presentarse una emergencia |
| Otros |  |  | X |  |
| RESUMEN DE REQUERIMIENTOS |
| NECESIDADES DE SEÑALETICA: |
| Detallar el tipo de Señal Requerida | Cantidad Necesaria | Detallar el lugar dónde lo Ubicará |
| Señalética Informativa | 1 | Números de Emergencia junto a los gabinetes contra incendio |
| Señalética de Prohibición | 12 | ( 6 Prohibido Fumar) (4 Prohibido correr por las escaleras) (2 prohibido comer) halls, pasillos, gradas. La mejor parte para la ubicación de las señales es a una altura de 1,80m a la altura promedio de los ojos |
| Señalética de Zona segura | 2 | La mejor parte para la ubicación de las señales es a una altura de 1,80m a la altura promedio de los ojos |
| NECESIDADES DE LUCES DE EMERGENCIA: |
| Detallar el tipo de Luces Requeridas | Cantidad Necesaria | Detallar el lugar dónde lo Ubicará |
| Lámparas de emergencia | 4 | Junto a las puertas de Salida de Emergencia y corredores. |
| NECESIDADES DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE FUEGO: |
| Detallar el tipo de Equipos Requeridos | Cantidad Necesaria | Detallar el lugar dónde lo Ubicará |
| Extintor (CO2 10 lb) | 3 | 1 detrás del telón del escenario y 2 en la parte posterior de la platea |
| Detectores de Humo | 4 | Detrás del telón del escenario |
| Gabinetes de Incendio |  |  |
| Lugar y Fecha: 27- 04 – 2014 |

| FORMATO A2 (Usar con Anexo: Señalética NTE INEN-ISO 3864-1:2013) |
| --- |
| MATRIZ DE ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL |
| INSTITUCIÓN: TEATRO UNACH | PISO No ./Área | PLANTA ALTA |
| FECHA: 22 - 05 - 2014 | AREA / DEPARTAMENTO: | 2 |
|  | Estado |  |
| ITEM DE EVALUACIÓN | SI | Aceptable | NO | Acción Correctiva / Recomendación INCLUIR FOTOGRAFÍAS |
| SUELOS (SUPERFICIES DE TRABAJO Y TRÁNSITO) |  |  |  | (Señalar dónde / explicar el lugar exacto) |
| Áreas limpias | X |  |  |  |
| Áreas ordenadas | X |  |  |  |
| Libre de peligros de resbalar, tropezar o caer |  | X |  | Tener precaución al ingreso en las escalinatas laterales cuando llueve ya que se torna parcialmente resbaladizo cuando llueve. |
| PASILLOS Y CORREDORES DE TRANSITO |
| Señalización adecuada de áreas y vías de evacuación | X |  |  |  |
| Libres de obstrucciones | X |  |  |  |
| Pisos secos y limpios | X |  |  |  |
| De amplitud que permita movimientos normales | X |  |  |  |
| SALIDAS |
| Sin candados o llaves para limitar el escape | X |  |  |  |
| Rutas y salidas marcadas claramente | X |  |  |  |
| Salida con iluminación adecuada | X |  |  |  |
| Más de una salida para cada sector de trabajo | X |  |  |  |
| Rutas de salida libres de obstrucciones | X |  |  |  |
| Rutas de salida señalizadas | X |  |  |  |
| Abren hacia los dos lados a una superficie nivelada |  |  | X | Se debe implementar otro mecanismo para que la apertura de las puertas sea en ambos sentidos, ya que esto juega un rol importante al momento de evacuar la edificación |
| Mapas de ubicación y evacuación |  |  | X | No existen mapas de ubicación y evacuación, se debe implementar para dar mayor orientación a los visitantes en caso de una evacuación. |
| Estado de escaleras (despejadas, estado pasamanos, no obstáculos, etc.) | X |  |  |  |
| VENTILACION |
| Sistemas de aire acondicionado y/o calefacción | X |  |  |  |
| Área libre de olores | X |  |  |  |
| Ventanales (estado) | X |  |  |  |
| ILUMINACION |
| Áreas de tránsito y de trabajo iluminadas | X |  |  |  |
| Lámparas limpios y funcionando | X |  |  |  |
| Lámparas y focos | X |  |  |  |
| CALOR |
| Manejo del calor | X |  |  |  |
| Aislamiento térmico | X |  |  |  |
| Hay acumulación de papel en una área determinada |  |  | X |  |
| EQUIPOS |
| Apagados luego se su uso | X |  |  |  |
| Equipos sin uso desconectados (cargadores, cafeteras, etc.) | X |  |  |  |
| Cables eléctricos cubiertos y protegidos |  | X |  | Falta concluir con algunas instalaciones eléctricas |
| Estado de cajas de brakers / membretadas | X |  |  |  |
| Instalaciones eléctricas improvisadas/defectuosas |  | X |  | Falta concluir con algunas instalaciones eléctricas |
| Sobrecarga de alambres en interruptores o cortapicos |  |  | X |  |
| ESTADO DE BODEGAS / OFICINAS DE ARCHIVO |
| Acumulación de papelería/cartones |  |  | X |  |
| Correcta ubicación de pesos en estantes | X |  |  |  |
| Acumulación de sustancias: químicas, toxicas, nocivas, inflamables |  |  | X | No existen sustancias químicas dentro del edificio. |
| SISTEMAS DE EMERGENCIA |
| Pulsadores de emergencia | X |  |  |  |
| Iluminación de emergencia disponible y funcionando | X |  |  |  |
| Luces de anuncio de emergencia | X |  |  |  |
| Alarmas sonoras - alarmas visuales | X |  |  |  |
| Detectores de humo y/o calor | X |  |  |  |
| Extintores | X |  |  |  |
| Equipos de rescate (inmovilizadores, botiquín, camilla) en condiciones operacionales |  | X |  | Existen parte de estos equipos pero es necesario la implementación de otros. |
| Botiquín | X |  |  |  |
| ELEMENTOS EXTERNOS QUE REPRESENTEN AMENAZA |
| Transformadores / postes / alambres |  |  | X |  |
| Tránsito excesivo |  | X |  | Existe tránsito excesivo en horas pico lo cual representa una posible amenaza en caso de presentarse una emergencia |
| Otros |  |  | X |  |
| RESUMEN DE REQUERIMIENTOS |
| NECESIDADES DE SEÑALÉTICA: |
| Detallar el tipo de Señal Requerida | Cantidad Necesaria | Detallar el lugar dónde lo Ubicará |
| Señalética Informativa | 2 | Números de Emergencia junto a los gabinetes contra incendio |
| Señalética de Prohibición | 10 | (6 prohibido correr por las escaleras) (4 prohibido fumar) Platea, pasillos, gradas |
| NECESIDADES DE LUCES DE EMERGENCIA: |
| Detallar el tipo de Luces Requeridas | Cantidad Necesaria | Detallar el lugar dónde lo Ubicará |
| Lámparas de emergencia | 4 | Junto a las puertas de Salida de Emergencia y corredores. |
| NECESIDADES DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE FUEGO: |
| Detallar el tipo de Equipos Requeridos | Cantidad Necesaria | Detallar el lugar dónde lo Ubicará |
| Extintor ( CO2 10 lb) | 1 | Junto a la cabina de control de sonido |
| Detectores de Humo | 2 | 1 en la cabina control de iluminación, 1 en la cabina de comunicaciones |
| Gabinetes de Incendio |  |  |
| Lugar y Fecha: 27- 04 – 2014 |

| FORMATO A3 |
| --- |
| ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA EDIFICACIÓN Y DEL ENTORNO |
| INSTITUCIÓN: TEATRO "UNACH" | PISO No. 1 |
|  | AREA / DEPARTAMENTO: |
| FECHA: 10 de Abril del 2014 | PLANTA BAJA |
| (Esta parte del Formato se debe aplicar Piso por Piso /o/ Área por Área según corresponda) |
| PARTE 1. ESTRUCTURA FÍSICA DE LA EDIFICACIÓN |
| No. | CARACTERÍSTICAS | DECISIÓN | TIPO DE DAÑO | CONDICIÓN |
| 1 | Sin daño visible en los elementos estructurales: Columnas - Paredes - Tumbados/Techos | No representan peligro para las personas | NINGUNO | HABITABLE |
| 2 | Pequeñas fisuras/fallas (no mayores a 2mm de espesor) en los elementos estructurales: Paredes - Tumbados / Techos Se observan, en general, pocos daños en la construcción como punto principal las paredes | No representan peligro para las personas y pueden ser utilizadas con su respectiva reparación. Se debe reportar estos daños para su reparación. | NO REPRESENTA PELIGRO | HABITABLE |
| 3 | Fisuras en el enlucido de paredes y techo. Grietas de baja importancia | El Área puede ser utilizada con su respectiva reparación. Se debe reportar estos daños para su inmediata reparación. | NO REPRESENTA PELIGRO | HABITABLE |
| Fuente: Este formato ha sido adaptado de Cardona OD. Serie 3000; Cruz Roja Colombiana |
| (Esta parte del Formato se debe aplicar en el entorno de las instalaciones) |
| PARTE 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO A LA EDIFICACIÓN (Amenazas) |
| No. | CARACTERÍSTICAS | A TOMAR EN CUENTA |
| 1 | Presencia de elementos eléctricos: torres, postes, transformadores, etc. |  |
| 2 | Presencia de otros elementos del entorno que atenten a la seguridad: árboles, avenidas, tránsito excesivo, etc. | Se evidencia la presencia de árboles de eucalipto en la avenida frente al Teatro, y en horas pico existe tránsito excesivo. |
| En esta parte (2), toda respuesta que atente a la seguridad de las instalaciones debe ser resaltada en el informe del Análisis de Riesgos. |
| Fuente: Este formato ha sido diseñado por Rodrigo Rosero G. |
| NOTA: Este Formato es una guía y herramienta básica para orientar toma de decisiones, que puede ser aplicada por No Profesionales y que de ser identificado un riesgo mayor a partir de este formato, se genere la necesidad de buscar criterio Profesional. |

| FORMATO A3 |
| --- |
| ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA EDIFICACIÓN Y DEL ENTORNO |
| INSTITUCIÓN: TEATRO "UNACH" | PISO 2 |
|  | AREA / DEPARTAMENTO: |
| FECHA: 10 de Abril del 2014 | PLANTA ALTA |
| (Esta parte del Formato se debe aplicar Piso por Piso /o/ Área por Área según corresponda) |
| PARTE 1. ESTRUCTURA FÍSICA DE LA EDIFICACIÓN |
| No. | CARACTERÍSTICAS | DECISIÓN | TIPO DE DAÑO | CONDICIÓN |
| 1 | Sin daño visible en los elementos estructurales: Columnas - Paredes - Tumbados/Techos | No representan peligro para las personas | NINGUNO | HABITABLE |
| 2 | Pequeñas fisuras/fallas (no mayores a 2mm de espesor) en los elementos estructurales: Paredes - Tumbados / Techos Se observan, en general, pocos daños en la construcción como punto principal las paredes | No representan peligro para las personas y pueden ser utilizadas con su respectiva reparación. Se debe reportar estos daños para su reparación. | NO REPRESENTA PELIGRO | HABITABLE |
| 3 | Fisuras en el enlucido de paredes y techo. Grietas de baja importancia | El Área puede ser utilizada con su respectiva reparación. Se debe reportar estos daños para su inmediata reparación. | NO REPRESENTA PELIGRO | HABITABLE |
| Fuente: Este formato ha sido adaptado de Cardona OD. Serie 3000; Cruz Roja Colombiana |
| (Esta parte del Formato se debe aplicar en el entorno de las instalaciones) |
| PARTE 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO A LA EDIFICACIÓN (Amenazas) |
| No. | CARACTERÍSTICAS | A TOMAR EN CUENTA |
| 1 | Presencia de elementos eléctricos: torres, postes, transformadores, etc. |  |
| 2 | Presencia de otros elementos del entorno que atenten a la seguridad: árboles, avenidas, tránsito excesivo, etc. | Se evidencia la presencia de árboles de eucalipto en la avenida frente al Teatro, y en horas pico existe tránsito excesivo. |
| En esta parte (2), toda respuesta que atente a la seguridad de las instalaciones debe ser resaltada en el informe del Análisis de Riesgos. |
| Fuente: Este formato ha sido diseñado por Rodrigo Rosero G. |
| NOTA: Este Formato es una guía y herramienta básica para orientar toma de decisiones, que puede ser aplicada por No Profesionales y que de ser identificado un riesgo mayor a partir de este formato, se genere la necesidad de buscar criterio Profesional. |

INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGOS

“TEATRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO”

Riobamba – Ecuador

  - INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS INSTALACIONES

| NOMBRE DE INSTITUCIÓN: | TEATRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN – UBICACIÓN: Barrio – Ciudad – Provincia: | CANTÓN RIOBAMBA, PARROQUIA VELAZCO, BARRIO SAN ANTONIO, AVENIDA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE KM 1 ½ VÍA A GUANO Y CALLE VÍCTOR EMILIO ESTRADA. |
| COORDENADAS MÉTRICAS–UTM: | Altitud: 2788m Posición: 17 M 0762244 UTM: 9817023 |
| CANTIDAD DE ÁREAS: (Incluyendo terrazas, mezanines, planta baja, subsuelos, parqueaderos) | 2 Pisos: PLANTA BAJA PLANTA ALTA |
| CANTIDAD DE PERSONAS QUE LABORAN Y PERMANECEN EN LAS INSTALACIONES: (Según horario de labores. 07:00 a 21:00 | Personal Encargado: 6 |
| PROMEDIO DE PERSONAS FLOTANTES / VISITANTES: (Según horario de labores. 08:30 a 17:30 800 personas visitantes por día. | 500 personas visitantes por día. |
| PROMEDIO DE PERSONAS EN GENERAL (de 17:30 en adelante) | Un promedio de 700 a 1033 personas |

ANÁLISIS DE RIESGOS

  - AMENAZAS IDENTIFICADAS HACIA LAS INSTALACIONES

Factores Externos de Riesgo

| EVENTOS ADVERSOS DE ORÍGEN NATURAL | EVENTOS ADVERSOS DE ORÍGEN ANTRÓPICO |
| --- | --- |
| Sismos: Temblores, Terremotos, Tsunamis. | Incendios – Conatos de fuego |
| Inundaciones – Lluvias excesivas | Amenazas por Artefactos Explosivos. Amenazas por contaminación al ambiente laboral. |
| Caída de Ceniza por efectos de erupción volcánica. | Violencia Civil: Manifestaciones, Agresiones a Instalaciones, Toma de las Instalaciones, Toma de Rehenes. |
|  | - Robos, Asaltos, Atracos con Violencia - Pérdidas, sustracciones sin Violencia |
|  | Accidentes Personales por caídas o emergencias médicas: heridas, fracturas, quemaduras, problemas respiratorios, etc. |

  - VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS EN LAS INSTALACIONES

Factores Internos de Riesgo

PLANTA BAJA

| Nombre Dependencia | Verificable | Recomendación / Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA: PLATEA, PASILLOS CAMERINOS, BAÑOS, ESCENARIO, PROSCENIO |  | Las instalaciones de esta planta no presentan elementos que representen vulnerabilidad ante alguna circunstancia adversa que pueda presentarse |
|  |  | El Teatro se encuentra señalizado de acuerdo a la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN-ISO 3864 |
|  |  | El Teatro se encuentra señalizado de acuerdo a la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN-ISO 3864 |
|  |  | Las puertas y vías de salida se encuentran totalmente despejadas. |
|  |  | Falta señalética informativa: Colocar números de emergencia junto a los gabinetes. |
|  |  | Las puertas y vías de salida se encuentran totalmente despejadas. |
|  |  | Implementación de extintores de 10 lb CO2 en ciertas partes del Teatro |

PLANTA ALTA

| Nombre Dependencia | Verificable | Recomendación / Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| PLANTA ALTA, PLATEA, BAÑOS, CABINAS DE CONTROL |  | El Teatro se encuentra señalizado de acuerdo a la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN-ISO 3864 |
|  |  | Las instalaciones de esta planta no presentan elementos que representen vulnerabilidad ante alguna circunstancia adversa que pueda presentarse |
|  |  | El Teatro se encuentra señalizado de acuerdo a la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN-ISO 3864 |
|  |  | Por falta de personal involucrado en el Teatro en caso que se presente una emergencia, se requiere la colaboración de los brigadistas conformados en las demás dependencias de la UNACH |

  - RUTA DE EVACUACIÓN (Interna y Externa) Y ZONA DE ENCUENTRO EN LA EVACUACIÓN.

Las rutas de evacuación  para el TEATRO de la UNACH en situaciones de emergencia se proceden de la siguiente manera:

| PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN | REFERENTE |
| --- | --- |
| Todas las personas, tanto trabajadores como personal flotante (visita), en situaciones que implique evacuar las instalaciones deben dirigirse hacia las zonas de seguridad ubicadas: Zona 1.- en la parte posterior del Teatro visto de frente, colinda al parqueadero de las autoridades. Zona 2.-por la caminera lateral izquierda del Teatro visto de frente colinda al edificio administrativo. Esto debe realizarse bajo la guía de los respectivos BRIGADISTAS DE EVACUACIÓN, con la ayuda de implementos “pasivos” de emergencia como luces de emergencia, señalética, luces de pánico, etc. |  |
| RUTAS DE EVACUACIÓN INTERNAS PLANTA BAJA Las rutas de evacuación internas existentes en la planta baja del Teatro son: 5 pasillos que dividen a la platea, permiten a las personas llegar a seis puertas de salida, 2 de ellas ubicadas estratégicamente a los lados con rampas de circulación para minusválidos permitiendo una fluida circulación ayudándonos a llegar al punto de encuentro. PLANTA ALTA Las rutas de evacuación internas existentes en la planta alta del Teatro son: 5 pasillos que dividen la platea y un hall que permiten a las personas llegar a cuatro puertas de salida estratégicamente ubicadas ayudándonos a llegar al punto de encuentro. RUTAS DE EVACUACIÓN EXTERNAS Las rutas de evacuación externas existentes en el Teatro de la UNACH son principalmente una escalinata que se desarrolla en todo el frente de la fachada por la puerta de ingreso, rematada a los dos lados por rampas de circulación de minusválidos, y 2 amplias escaleras laterales que permiten el descenso de las personas de la planta alta, siguiendo por las camineras laterales para así poder llegar a los puntos de encuentro ubicados 1.- en la parte posterior del Teatro colindando al parqueadero de las autoridades, 2.- a un costado del Teatro colindando con el edificio administrativo para así dar cabida a las personas |  |

REQUERIMIENTOS DE SEÑALETICA.

| Descripción | Símbolo | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Señalética. “Prohibido Fumar” 6 en la planta baja 4 en la planta alta Tamaño: 20 cm x 30 cm |  | 10 |
| Señalética: “Prohibido correr por las escaleras” 4 en la planta baja 6 en la planta alta Tamaño: 20 cm x 30 cm |  | 10 |
| Señalética: “Prohibido comer y beber” Ubicar en el hall de ingreso principal. Tamaño: 20 cm x 30 cm |  | 2 |
| Señalética: “Ruta de evacuación” 6 hacia la izquierda 4 hacia la derecha Tamaño: 20 cm x 30 cm |  | 10 |
| Señalética: “Punto de Encuentro” |  | 2 |
| Señalética: “Primeros Auxilios” A colocarse en donde se implemente el Botiquín de Primeros Auxilios Tamaño: 20 cm x 30 cm |  | 2 |
| Señalética: “ Números de Emergencia” Junto a los gabinetes contra incendio |  | 2 |
| Detectores de humo 4 en la planta baja 2 en la planta alta |  | 6 |

| FORMATO COMPONENTE No.2: Matriz de Reducción de Riesgos Institucionales |
| --- |
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | TEATRO UNACH |
| No. | A | B | C | D | E | F | G |
|  | RIESGO IDENTIFICADO EN LA INSTITUCIÓN (Breve descripción) | PRINCIPALES ELEMENTOS DE VULNERABILIDAD IDENTIFICADOS PARA QUE SE PRESENTE "A" | ACCIONES / ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL. | UNIDAD / DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO / NOMBRE DEL RESPONSABLE EN LA INSTITUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA EN "C" | NIVEL DE PRIORIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA EN "C": (ALTO - MEDIO - BAJO) | CRONOGRAMA: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA EN "C" | COSTO PRESUPUESTO EN USD |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Riesgo de Incendio, temblores, caída de ceniza | Conexiones eléctricas por terminar | Ultimar con la instalación total del cableado eléctrico en sitios específicos del Teatro y proveer el aislamiento necesario. | Departamento de Mantenimiento Eléctrico | ALTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600,00 |
|  |  | Implantación de extintores | Es necesaria la colocación de extintores de CO2 de 10 lb | Departamento de Seguridad y Salud | MEDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |
|  |  | Falta lámparas de emergencias en las salidas de emergencia | Es indispensable la colocación de las lámparas de emergencia en las salidas | Dirección Administrativa | MEDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |
| 2 |  | Falta de señalética | Realizar la documentación necesaria para la adquisición de la respectiva señalética | Dirección Administrativa | MEDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  | Falta de mapas de evacuación, ubicación y señalética | Colocar mapas de evacuación, como también colocar la señalética faltante bajo la normativa INEN 439 | Dirección Administrativa | ALTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3730,00 |

| Elaborado por: Egdo: Edison M Verdezoto Espinoza | Revisado por: Ing: Fermín Silva C. | Aprobado por: MsC. Manuel Moreno Fiallos |
| --- | --- | --- |

EMERGENCIA

VERIFICA LA EMERGENCIA

TERMINA LA EMERGENCIA

NO

ACTIVACION DE LA ALARMA

ES BRIGADISTA

EVACÚE

NO

LAS BRIGADAS SE EQUIPAN Y PROCEDEN

SI

BRIGADA DE COMUNICACIÓN

BRIGADA DE EVACUACIÓN

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

BRIGADA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE INCENDIOSS

PRESTA LOS PRIMEROS AUXILIOS Y COLABORA CON SERVICIOS EXTERNOS

REALIZA LA EVACUACIÓN TOTAL DE LAS INSTALACIONES

COMUNICA LA SITUACIÓN A LOS SERVICIOS DE APOYO EXTERNO

ACTUA EN CONATOS DE INCENDIO Y PRESTA APOYO A SERVICIOS  EXTERNOS

| Elaborado por: Egdo. Edison M Verdezoto Espinoza. | Revisado por: Ing. Fermín Silva C. | Autorizado por: Ms.C Víctor Manuel Moreno F. |
| --- | --- | --- |

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

FORMATO: ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO / PRIVADO.

TEATRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DECHIMBORAZO

FORMATO 3.2: COMPONENTE DE EVACUACIÓN

  - INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS INSTALACIONES

| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN: | TEATRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN – UBICACIÓN: Barrio – Ciudad – Cantón – Provincia: | CANTÓN RIOBAMBA, PARROQUIA VELAZCO, BARRIO SAN ANTONIO, AVENIDA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE KM 1 ½ VÍA A GUANO Y CALLE VÍCTOR EMILIO ESTRADA. |
| Punto de referencia: (señalar un elemento que permita guiar la ubicación de la institución / organización) | FRENTE AL PASEO SHOPPING RIOBAMBA |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS – UTM: | Altitud: 2788 m Posición: 17 M 0762244 UTM: 9817023 |
| CANTIDAD DE PISOS / PLANTAS / ÁREAS: (Incluyendo terrazas, mezanines, planta baja, subsuelos, parqueaderos) | 2 pisos: PLANTA BAJA PLANTA ALTA |
| CANTIDAD DE PERSONAS QUE LABORAN Y PERMANECEN EN LAS INSTALACIONES: (Según horario de labores. Ej. 08:30 a 17:00) (17H00 A 08H30) | Personal Encargado: 6 |
| PROMEDIO DE PERSONAS FLOTANTES / VISITANTES: (Según horario de labores. Ej. 07:30 a 17:30) | 500 personas visitantes por día. |
| (A+B) CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS A EVACUAR | Un promedio de 700 a 1033 personas |

  - OBJETIVO DEL COMPONENTE EVACUACIÓN

Establecer un proceso rápido, ordenado, y seguro que aleje a los visitantes de una zona en peligro hacia una zona segura fuera de riesgos, con ello se logrará salvaguardar la vida de las personas, así como la integridad de los bienes de la institución.

  - AMENAZAS IDENTIFICADAS (seleccionar y argumentar su presencia)

- AMENAZAS ANTROPOGÉNICAS

  - Incendios

Ya que parte del Teatro está edificado con material que a cierta temperatura puede inflamarse tales como: alfombra, butacas, telares, madera, recubrimientos de esponja,  cielo raso en papel, bombas, equipo electrónico, transformador eléctrico y transferencias, además que existe una gran cantidad de cableado eléctrico sin protección y por concluir su instalación está propenso a un incendio. Para evitar que ocurra existe personal técnico que se encarga de revisar y controlar periódicamente que todo funcione correctamente, y además se está ultimando con todas las instalaciones pendientes.

- AMENAZAS NATURALES

  - Erupciones Volcánicas / Afectación por Ceniza Volcánica

Debido a la cercanía y reactivación del volcán Tungurahua se lo considera como una amenaza, ya que se ha tenido presencia de ceniza en las instalaciones de la Universidad Nacional de Chimborazo.

ELEMENTOS SOCIALES Y DE VULNERABILIDAD IDENTIFICADOS

    - CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN A SER EVACUADA

| POBLACIÓN OFICIAL TOTAL EN LAS INSTALACIONES: (con algún tipo de relación laboral) (07:30 a 17:30) | TOTAL: 6 CANTIDAD DE MUJERES: 1 CANTIDAD DE HOMBRES: 5 |
| --- | --- |
| CANTIDAD DE PERSONAS QUE POR CONDICIONES FÍSICAS / PSICOLÓGICAS TEMPORALES / PERMANENTES REQUIERAN AYUDA EN LA EVACUACIÓN: | TOTAL: 1 CANTIDAD DE MUJERES: 1 CANTIDAD DE HOMBRES: 0 |
| UBICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE POR CONDICIONES FÍSICAS / PSICOLÓGICAS TEMPORALES / PERMANENTES REQUIERAN AYUDA EN LA EVACUACIÓN: | No. PISO/NOMBRE DEL ÁREA: Planta baja Teatro SEXO: Femenino UBICACIÓN: Servicios; Áreas secas MOTIVO DE AYUDA: Disminución parcial en la capacidad de caminar. |
| PROMEDIO DE PERSONAS FLOTANTES / VISITANTES: (07:00 a 17:30) | 700 personas |
| CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS A EVACUAR: | 1033 |

  - DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA EVACUACIÓN

Para realizar la distribución de Responsabilidades de Evacuación de las instalaciones / organización, se debe subdividir a la misma en ÁREAS, PISOS, DEPARTAMENTOS, etc., según lo más apropiado, de tal manera que el Equipo de Lideres de Evacuación, se distribuyan y cubran integralmente la estructura y evacuen a la población cuando se realice una evacuación:

1.5.1  ÁREAS PARA LA DISTIBUCIÓN DE LOS LÍDERES DE EVACUACIÓN:

- Área 1 – Comprende: Platea Baja, proscenio, escenario, camerinos, cuarto de  dimmers.

- Área 2 – Comprende: Platea Alta, cabina de control de sonido, cabina de control de iluminación, cabina de comunicaciones.

1.5.2  IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD y RESPONSABILIDADES DE LOS LÍDERES DE EVACUACIÓN SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE ARÉAS DEFINIDAS:

| AREA/DEPENDENCIA A SER EVACUADA | CANTIDAD DE LIDERES DE EVACUACIÓN NECESARIOS | NOMBRE DEL LIDER/EZA RESPONSABLE (titular y reemplazo) | RESPONSABILIDADES (integrales a todo el ´proceso) |
| --- | --- | --- | --- |
| Área 1 – Comprende: la platea baja, proscenio, escenario, camerinos, cuarto de dimmers | 1er Líder/esa | Titular: Santiago Oleas | Antes Evacuación: Verificar que siempre estén libres de obstáculos, y claras las vías de evacuación y puntos de encuentro. |
|  |  |  | Durante Evacuación: Mantener la calma guiar la evacuación hacia la zona segura en forma rápida. Procurar que la gente no vaya en sentido contrario o se quede en las instalaciones, impedir aglomeraciones en las salidas de emergencias, coordinar acciones para la atención a heridos |
|  |  |  | Después Evacuación: Mantenerse en el punto de encuentro para verificar el conteo de todo el personal |

| Área 2 - Platea Alta, cabina de control de sonido, cabina de control de iluminación, cabina de comunicaciones | 1er Líder/esa | Titular: Washigton Uquillas | Antes Evacuación: Verificar que siempre estén libres de obstáculos, y claras las vías de evacuación y puntos de encuentro. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Durante Evacuación: Mantener la calma guiar la evacuación hacia la zona segura en forma rápida. Procurar que la gente no vaya en sentido contrario o se quede en las instalaciones, impedir aglomeraciones en las salidas de emergencias, coordinar acciones para la atención a heridos |
|  |  |  | Después Evacuación: Mantenerse en el punto de encuentro para verificar el conteo de todo el personal |

  - ESTRUCTURACIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA INSTITUCIONALES

    - BRIGADA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE INCENDIOS

| NOMBRES DE LOS MIEMBROS BRIGADA DE MANEJO DE INCENDIOS | AREA / PISO DONDE SE UBICA | RESPONSABILIDADES PERMANENTES (en el ciclo de la Gestión de la Riesgos) |
| --- | --- | --- |
| Titular 1: Ing. Carlos Coloma | Planta Baja | Antes Evacuación: Verificar el estado de los equipos contra incendio y que el acceso a ellos se encuentre libre |
|  |  | Durante Evacuación: Utilizar los medios necesarios para extinguir los incendios incipientes y reportar los eventos a las brigadas de apoyo externo a su llegada. |
|  |  | Después Evacuación: Verificar los equipos contra incendios utilizados, su estado y enviarlos a mantenimiento para su reposición a los lugares destinados |
| Titular 1: Leo Daza | Planta Alta | Antes Evacuación: Verificar el estado de los equipos contra incendio y que el acceso a ellos se encuentre libre |
|  |  | Durante Evacuación Utilizar los medios necesarios para extinguir los incendios incipientes y reportar los eventos a las brigadas de apoyo externo a su llegada. |
|  |  | Después Evacuación: Verificar los equipos contra incendios utilizados, su estado y enviarlos a mantenimiento para su reposición a los lugares destinados |

    - BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

| NOMBRES DE LOS MIEMBROS BRIGADA DE MANEJO DE INCENDIOS | AREA / PISO DONDE SE UBICA | RESPONSABILIDADES PERMANENTES (en el ciclo de la Gestión de la Riesgos) |
| --- | --- | --- |
| Titular 1: Lic. Oscar Escobar Reemplazo: | Área 1 - Planta Baja | Antes Evacuación: Tener en buen estado y actualizados todos los insumos médicos y los conocimientos básicos en primeros auxilios. |
|  |  | Durante Evacuación: Dirigirse a la zona segura con los insumos médicos para dar asistencia médica en primeros auxilios al personal que lo necesite . |
|  |  | Después Evacuación: Dar los primeros auxilios al personal que lo necesite y coordinar la asistencia médica con los organismos de apoyo externo con lo que respecta a su especialización Presentar un informe pos evento de personas atendidas, referidas, recuperadas en la evacuación y materiales utilizados para reposición. |

| Titular 1: Dra. Mariela Chávez Reemplazo: | Área 2- Planta Alta | Antes Evacuación: Tener en buen estado y actualizados todos los insumos médicos y los conocimientos básicos en primeros auxilios. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durante Evacuación: : Dirigirse a la zona segura con los insumos médicos para dar asistencia médica en primeros auxilios al personal que lo necesite |
|  |  | Después Evacuación: Dar los primeros auxilios al personal que lo necesite y coordinar la asistencia médica con los organismos de apoyo externo con lo que respecta a su especialización |

Las brigadas para su identificación utilizaran brazaletes de color diferente con un gancho de  10 cm colocados en el brazo derecho.

| TIPO DE BRIGADA | COLOR |
| --- | --- |
| Evacuación | Naranja |
| Comunicación | Verde |
| Combate de incendio | Rojo |
| Primeros Auxilios | Blancos |

  - CADENA DE LLAMADAS Y RESPONSABLE (S) DE REALIZAR LAS LLAMADAS.

(ESTACIÓN DE BOMBEROS MÁS CERCANA, PUESTO DE POLICIA MÁS CERCANO, ETC)

| RESPONSABLE | 1. Personal de guardianía de turno del Teatro | Coordinador de la Brigada de Comunicación |
| --- | --- | --- |
| ANTES DE LA EVACUACION : Mantener una constante capacitación en normas de comunicación. Contar con un librillo de los números de emergencias, organismos de socorros más cercanos y dar a conocer a todos los integrantes de su brigada. Verificar el estado de los medios de comunicación y alarmas. Socializar con todo el personal las actividades que realizan las otras brigadas para brindar seguridad y protección en caso que se presente un evento adverso. DURANTE LA EVACUACION: Activar la alarma y alertar a todas las brigadas sobre lo sucedido para que procedan. Realizar las llamadas a los organismos de socorro tanto externos como internos. DESPUES DE LA EVACUACION: Realizar un informe sobre todo el evento suscitado, y una evaluación de las perdidas tanto humanas como materiales. |

CONTACTOS INTERINSTITUCIONALES

| INSTITUCIÓN | TELÉFONOS |
| --- | --- |
| POLICIA | 101 -2965-574 |
| BOMBEROS | 102 – 2940-664 |
| CRUZ ROJA | 2960-369 |
| SACRETARIA NACIONAL DE RIESGOS | 2604-922 |
| HOSPITAL GENERAL DOCENTE | 2628-102 |
| HOSPITAL DEL IESS | 2997-200 Opción 1 |
| HOSPITAL MILITAR | 2942-306 2960-950 |

  - FUNCIONES Y ACTIVACIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL  – COE-I

- El COE-I se establece automáticamente iniciada una situación de emergencia, o ante la posibilidad de la presencia de un evento adverso que genere riesgo para la salud, integridad y bienestar de las personas

- El COE-I es el responsable de tomar las decisiones y de garantizar su aplicabilidad durante el periodo que dure la emergencia y/o crisis.

- Mantener constante comunicación con los Líderes de las Brigadas de: (i) Evacuación, (ii) Manejo y Prevención de Incendios y (iii) Primeros Auxilios.

- Mantener un constante flujo de comunicación e información con las Autoridades y Directivos de la Institución.

- Coordinar la toma de decisiones con los miembros de los diferentes organismos de socorro y de apoyo que acudan para apoyar en la crisis o evento adverso.

| NOMBRES DE LOS MIEMBROS DEL COE-I (titular y suplente) | CARGO EN LA INSTITUCIÓN | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- | --- |
| TITULAR: Ms.C Angélica Barba Suplente: Ing. Isaías Garzón | Rectora Presidente del Comité Paritario | COORDINADOR GENERAL DE LA EMERGENCIA |
| TITULAR: Dra. Lucila De la Calle Suplente: Ing. Carlos Coloma | Vicerrectora Administrativa Director de Talento Humano | JEFE DE BRIGADA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE INCENDIOS |
| TITULAR: Santiago Oleas Suplente: Ms. Manuel Moreno | Administrador Teatro Director del departamento de Riesgos Laborales | JEFE DE BRIGADA DE EVACUACIÓN |
| TITULAR: Dra. Mariela Chávez Suplente: Lic. Oscar Escobar | Director del Departamento Médico Estadístico | JEFE DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS |

  - IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA – ALARMA Y DEL RESPONSABLE/S DE LA ACTIVACIÓN Y MANTENIMIENTO

| DETALLAR CUÁL ES EL SISTEMA DE ALARMA IMPLEMENTADO EN LAS INSTALACIONES: | EN EL TEATRO DE LA UNACH SE ENCUENTRA INSTALADO UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS AUTOMÁTICO |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO Y CUIDADO PERMANENTE DE LA ALARMA | TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO |
| NÚMERO DE VECES AL AÑO QUE SE APLICA MANTENIMIENTO A LA ALARMA: (Fechas previstas) | DOS VECES AL AÑO |
| RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN DE LA ALARMA PARA INICIAR LA EVACUACIÓN: | COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIA |

  - IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALETICA INTERIOR Y EXTERIOR QUE GÚIA LA EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS DE LAS INSTALACIONES:

| CANTIDAD DE SEÑALES VERTICALES IMPLEMENTADAS: | 16 |
| --- | --- |
| CANTIDAD DE SEÑALES HORIZONTALES IMPLEMENTADAS: | 10 |
| CANTIDAD DE SEÑALES INFORMATIVAS IMPLEMENTADAS (verde con blanco): | 26 |
| CANTIDAD DE SEÑALES PROHIBITIVAS IMPLEMENTADAS (rojo con blanco): | 0 |
| CANTIDAD DE SEÑALES OBLIGATORIAS IMPLEMENTADAS (azul con blanco): | 0 |
| CANTIDAD DE SEÑALES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS (amarillo con negro): | 3 |

  - IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS / VÍAS  DE EVACUACIÓN

    - RUTAS DE EVACUACIÓN INTERNAS (Detallar cuáles son)

PLANTA BAJA

Las rutas de evacuación internas existentes en la planta baja del Teatro de la Universidad Nacional de Chimborazo son: 5 pasillos que dividen a la platea, permiten a las personas llegar a seis puertas de salida, 2 de ellas  ubicadas estratégicamente a los lados con rampas de circulación para minusválidos permitiendo una fluida circulación ayudándonos a llegar al punto de encuentro.

PLANTA ALTA

Las rutas de evacuación internas existentes en la planta alta del Teatro son: 4 pasillos que dividen la platea y un hall que permiten a las personas llegar a cuatro puertas de salida estratégicamente ubicadas y conectadas a través de escaleras interiores y exteriores, ayudándonos a llegar al punto de encuentro.

EN CASO DE INCENDIO

Se evacuará a todas las personas, dirigiéndolas a los sitios seguros por las camineras exteriores laterales del teatro, uno tras otro ordenadamente manteniendo la calma pero a paso ligero siguiendo las rutas de evacuación establecidas.

EN CASO DE SISMO

En caso de un sismo, la evacuación es pos evento ya que evacuar en este momento no es idóneo,  se recomienda resguardarse en los marcos de las puestas y muebles rígidos de madera hasta que termine  el sismo, luego se evacuará a todas las personas dirigiéndolas a los sitios seguros, en este lapso deben cubrirse la cabeza con los brazos, y caminar uno tras de otro ordenadamente manteniendo la calma  pero a paso ligero, además se debe apagar todo tipo de equipos eléctricos.

    - RUTAS DE EVACUACIÓN EXTERNAS (Detallar cuáles son)

Las rutas de evacuación externas existentes en el Teatro de la UNACH son principalmente una escalinata que se desarrolla en todo el frente de la fachada por la puerta de ingreso, rematada a los dos lados por rampas de circulación de minusválidos, y 2 amplias escaleras laterales que permiten el descenso de las personas de la planta alta, siguiendo por las camineras laterales para así poder llegar a los puntos de encuentro ubicados 1.- en la parte posterior del Teatro colindando al parqueadero de las autoridades, 2.- a un costado del Teatro colindando con el edificio administrativo para así dar cabida a las personas

    - PUNTO / ZONA DE ENCUENTRO  – ZONA DE SEGURIDAD (Detallar cuáles)

Las zonas de seguridad del Teatro de la UNACH están ubicadas zona 1.- en la parte posterior del mismo visto de frente, colinda al parqueadero de las autoridades, zona 2.-por la caminera lateral izquierda del Teatro visto de frente colinda al edificio administrativo.

  - RESPONSABLE DE CONTEO Y NOTIFICACIÓN DE NOVEDADES EN EL PUNTO DE ENCUENTRO – ZONA DE SEGURIDAD

Al momento que se active la alarma de evacuación todas las personas se deben trasladar al punto de encuentro donde se encargará de notificar el Sr. Washington Uquillas que todas las personas se encuentren a salvo.

  - DETALLAR EL PROCEDIMIENTO PARA DAR POR CONCLUÍDA LA EVACUACIÓN, RETORNAR A LAS ACTIVIDADES NORMALES Y EVALUAR LA EVACUACIÓN.

Luego de que se han realizado todas las pericias por parte de las diferentes brigadas internas y los grupos de apoyo externo, se comunicará al jefe de la emergencia para que él, de por concluido el evento y se retomen las actividades.

Luego se realizará una reunión con los miembros del COE-i y las brigadas de apoyo externo, para evaluar la situación y establecer procedimientos de mejora ante situaciones que se pudieran dar en un futuro.

1.14  ANEXOS:

- Incluir Mapas de evacuación, ubicación y señalética.

Responsabilidad:

| Elaborado por: Egdo: Edison Verdezoto Espinoza | Revisado por: Ing. Fermín Silva C. | Autorizado por: Ms.C. Manuel Moreno Fiallos |
| --- | --- | --- |

Riobamba,  Mayo de 2014

Futura revisión y actualización: ________________________

GUÍA PARA EVALUAR PROCESOS DE EVACUACIÓN

SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS – SNGR

FORMATO - GUÍA

PARA EVALUADORES / OBSERVADORES DE PROCESOS DE EVACUACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: TEATRO AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FECHA: 26 de Junio de 2014

| Nombre del Evaluador / Observador: | Edison Verdezoto Espinoza |
| --- | --- |
| Número de piso, área o lugar donde se ubicó: | Planta Baja |
| Hora de Inicio del Simulacro de Evacuación: | 10:30 am |
| Tiempo desde el inicio del simulacro hasta la salida de los primeros evacuados: | 5 min con 27 segundos |
| Tiempo desde el inicio del simulacro hasta la evacuación total del piso, área o lugar asignado: | 8 min con 13 segundos |
| Tiempo desde el inicio del simulacro hasta llegar a la zona de encuentro: (desde el piso o área a usted asignada) | 10 min con 41 segundos |

ANTES DE LA EVACUACIÓN

¿Qué actitudes y comportamientos observó en la población*a ser evacuada antes de iniciar el ejercicio de evacuación? (actitud normal, pendientes, inquietos, nerviosos, pasivos, etc.)

Todas las personas tenían una actitud normal, nunca se evidenciaron comportamientos fuera de lo común.

DURANTE LA EVACUACIÓN

| Aspecto a ser evaluado | SI | NO | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Se accionó la alarma / señal de evacuación a la hora convenida? | X |  |  |
| ¿Se escuchó claramente la alarma (o el dispositivo acordado) en todas las áreas de su planta para dar inicio la evacuación? (Comente) | X |  | Dentro y fuera del Teatro Auditorio se escuchó claramente la sirena de alarma para dar inicio a la evacuación. |
| ¿La población colaboró rápida y espontáneamente al escuchar la alarma? (Comente) | X |  | Como en todo simulacro existió la colaboración de la mayoría de la gente, pero si se localizó algunas excepciones en mínima cantidad que no brindaron la atención adecuada al evento |
| ¿La población evacuó ordenada, rápidamente y con seguridad hacia el punto de encuentro? (Comente) | X |  | La evacuación se realizó ordenadamente y de acuerdo a lo establecido en el proceso de capacitación realizado anteriormente a este evento. |
| ¿La población colaboró con los brigadistas de evacuación en todo momento de la evacuación? (Comente: obedecieron la voz de mando del líder) | X |  | La población tuvo en consideración toda la guía que realizaron los brigadistas |
| ¿Se utilizó la vía y ruta de evacuación predeterminada? | X |  |  |
| ¿Se usaron otras vías o medios para evacuar que no estaban predeterminados, como escaleras alternas, elevadores, etc.? |  | X |  |
| ¿Hubo seriedad y agilidad al momento de realizar la evacuación, tanto de los brigadistas como del personal en general? | X |  |  |
| ¿Observó si el brigadista de evacuación se cercioró de que el área a su cargo quedó completamente evacuada? | X |  |  |
| ¿Observó si los otros brigadistas (de primeros auxilios, y de prevención de incendios) actuaron y colaboraron en la evacuación? ¿Qué otras acciones cumplieron? | X |  |  |
| ¿La evacuación en los exteriores del edificio se la hiso ordenada y rápidamente? (desde los accesos principales hacia la zona de encuentro en la calle) | X |  |  |
| ¿En el punto de encuentro se evidenció organización, orden y colaboración? | X |  | Faltó un poco de colaboración de la población pero si se logró lo planificado |
| ¿En el punto de encuentro se realizó el conteo del personal evacuado? ¿Quién/es lo hicieron? | X |  | El conteo lo realizó el MsC. Manuel Moreno Brigadista de Evacuación) y la Dr. Mariela Chávez (Jefe de Brigada de Primeros Auxilios). |
| ¿Existió participación y colaboración de parte de los miembros de los organismos de socorro que acudieron a la evacuación? (policía, cruz roja, bomberos, otros) | X |  | Existió la colaboración de los bomberos de la ciudad de Riobamba |
| ¿Se presentaron problemas, caídas, inconvenientes durante el ejercicio de evacuación? (personales/grupales) |  | X |  |
| ¿En algún momento usted consideró que se puso en riesgo la integridad de la población, líderes/as, personal de seguridad, etc.? |  | X |  |
| ¿El personal evacuado tenía claro conocimiento del plan de evacuación, rutas de evacuación, punto de encuentro? | X |  |  |
| ¿Los miembros de las Brigadas portan los equipos básicos y necesarios para el proceso de evacuación? | X |  |  |

DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN

| Aspecto a ser evaluado | SI | NO | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Los evacuados permanecieron en el lugar de encuentro hasta el momento que se dispuso el retorno a las instalaciones? | X |  |  |
| ¿El retorno a las instalaciones se lo hizo bajo la orden de alguna autoridad de la institución o de organismos de socorro? |  |  | Bajo las órdenes del coordinador de la Emergencia y del Jefe del departamento de Riesgos Laborales. |
| ¿Fue adecuada la ruta de evacuación? Tanto interna como externa | X |  |  |

ESPACIO PARA COMENTARIOS/OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES/ CONCLUSIONES SOBRE LA EVACUACIÓN

Para llenar este espacio, utilice las siguientes preguntas como guía: ¿Qué comentarios escuchó usted de la población evacuada durante el ejercicio de evacuación? (escribir comentarios) La población evacuada comentó sobre los beneficios que brinda este tipo de eventos que se realizan para precautelar su integridad, hubo también comentarios en los cuales se hacía notar que era una pérdida de tiempo porque al momento de que algo suceda realmente no se tiene en consideración lo que se debe hacer por parte de todos los entes. ¿Se presentaron comportamientos / reacciones negativas con el personal evacuado o con los brigadistas? No se evidenció ningún comportamiento fuera de lo normal. ¿Qué aspectos resalta de este ejercicio? La contribución mayoritaria del personal involucrado motivando para ir mejorando cada vez más. ¿Qué aspectos se deberían mejorar en torno a este ejercicio? Mejorar la capacitación de los miembros de las brigadas, proveer a los mismos de los requerimientos básicos para su trabajo. ¿Qué fue lo mejor que observó en este ejercicio? La colaboración y el desenvolvimiento de los brigadistas al momento de cumplir con sus actividades designadas.

_________________________

Firma del Observador.

Población* = Personal que trabaja/ Personas Visitantes / Usuarios / Personal de Seguridad (excepto Líderes/as, Coordinadores y Observadores)

Basada en Información de Miembros del Cuerpo de Bomberos del DMQ

ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN

COMITÉ DE OPERACIONES EN EMERGENCIAS INSTITUCIONAL (COE – I)

El objetivo de este comité es reducir al máximo el riesgo y la incertidumbre en la dirección de la situación. Este Comité debe tomar las decisiones “clave” durante los incidentes, además de hacer de enlace con la dirección de la compañía, manteniéndoles informados de la situación regularmente.

Las principales tareas y responsabilidades de este comité son:

• Análisis de la situación.

• Decisión de activar o no el Plan de Continuidad.

• Iniciar el proceso de notificación a los empleados a través de los diferentes responsables.

• Seguimiento del proceso de recuperación, con relación a los tiempos estimados de recuperación.

| Listado de Integrantes del Comité. Responsable del Comité | Nombre: Dra. María A Barba M Posición: Coordinador General de la Emergencia Teléfono Móvil: 0999731505 Nombre: Dra. Lucila De la Calle Posición: Jefe de Brigada de Prevención y Manejo de Incendios Teléfono Móvil: 0992947626 |
| --- | --- |
| Miembros del Comité | Nombre: Ms.C Manuel Moreno F Posición: Coordinador de Brigadas de Evacuación Teléfono Móvil: 0995886725 Nombre: Dra. Mariela Chávez Posición: Coordinador de Primeros Auxilios Teléfono Móvil: 0999730855 |

LUGAR DE REUNIÓN:

Si la evacuación de las instalaciones es parcial el lugar del COE-I se instalara en la sala de reuniones.

Si la evacuación es total el lugar de reunión del COE-I se instalara en el edificio Administrativo de la UNACH, y para la recuperación total las reuniones se establecerán el coliseo deportivo de la misma institución “Campus Edison Riera”.

EQUIPO DE RECUPERACIÓN

El equipo de recuperación es el responsable de dotar la infraestructura necesaria para la recuperación. Esto incluye equipos de comunicación, control y cualquier otro elemento necesario para la restauración. Para ello realizarán las siguientes actividades:

- Se trasladarán al punto de reunión.

- Pondrán en marcha por orden de criticidad los sistemas: Energía Electica, Agua, Correo, etc.

- Para la puesta en marcha de los sistemas, se deberán poner en contacto con las instituciones encargadas de facilitar los sistemas para solicitar información sobre los estados de sistemas de agua potable energía eléctrica, etc.

- Una vez que se vayan restaurando los servicios, debe comprobarse su estado y operatividad.

Punto de Reunión: Centro de operaciones designada por directores

| Listado de Integrantes del Equipo de Recuperación Integrantes del Equipo | Nombre: Ing. Santiago Oleas Posición: Administrador del Teatro Teléfono Móvil: 0995300781 |
| --- | --- |

EQUIPO DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA

Este equipo es responsable de todo lo relacionado con las necesidades logísticas en el marco de la recuperación, tales como:

• Transporte de material y personas (si es necesario) al lugar de recuperación.

• Suministros de oficina.

Este equipo debe trabajar conjuntamente con los demás, para asegurar que todas las necesidades logísticas sean cubiertas. En función del tipo de incidente se encargará de:

Atender las necesidades logísticas de primera instancia tras la contingencia. (Transporte de personas, transporte de materiales, etc.)

Contactar con los mandos superiores en la Matriz del TEATRO para solicitar el material necesario que indiquen los responsables de la recuperación.

Listado de Mandos Superiores

Persona de Contacto: Dra. María Angélica Barba. “Rectora de la UNACH” Teléfono Contacto: 0999731505 Ext. 3000

| Listado de Integrantes del Equipo de Coordinación Logística Integrantes del Equipo | Nombre: MsC. Manuel Moreno Posición: Director Departamento de Riesgos Laborales Teléfono Móvil: 0995886725 Nombre: Ing. Isaías Garzón Posición: Subjefe Departamento de Infraestructura Teléfono Móvil: 0992748625 |
| --- | --- |

EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS

Se trata de canalizar la información que se realiza al exterior en un solo punto para que los datos sean referidos desde una sola fuente. Sus funciones principales son:

• Elaboración de comunicados para la prensa.

• Comunicación con los clientes.

Las tareas a realizar serán:

- Si el tipo de incidente lo requiere, emitir un comunicado oficial a los empleados y comunidad en general.

| Listado de Integrantes del Equipo de Relaciones Públicas Integrantes del Equipo | Nombre: Dra. María A Barba M Posición: Rectora Teléfono Móvil: 0999731505 Nombre: Dra. Lucila De la Calle Posición: Vicerrectora Teléfono Móvil: 0992947626 |
| --- | --- |

EQUIPO DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO

Estos equipos estarán formados por las personas que trabajan con las aplicaciones críticas, y serán los encargados de realizar las pruebas de funcionamiento para verificar la operatividad de los sistemas y comenzar a funcionar.

Cada equipo deberá configurar las diferentes pruebas que deberán realizar para los sistemas.

| Integrantes del Equipo | Nombre: Sr. Henry Celleri Posición: Técnico de Mantenimiento Nombre: Sr. Washington Uquillas Posición: Técnico de Mantenimiento |
| --- | --- |

Fases de activación del plan de continuidad.

FASE DE ALERTA

- PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DEL DESASTRE

Cualquier personal involucrado con el TEATRO DE LA UNACH y que sea consciente que un incidente grave pueda afectar a la edificación, debe comunicar inmediatamente al Administrador proporcionando cada detalle posible.

El administrador del Teatro debe evaluar la situación e informar al Responsable del Comité de COE- I.

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN

El Comité de COE-I reunido en el punto de encuentro evaluará la situación. Con toda la información de detalle sobre el incidente, se decidirá si se activa o no el Plan de Continuidad. En caso afirmativo, se iniciará el procedimiento de ejecución del Plan.

En el caso de que el Comité  COE-I decidida no activar el Plan de Continuidad porque la gravedad del incidente no lo requiere, sí será necesario gestionar el incidente para que no aumente su gravedad.

- PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN

Activar el árbol de llamadas para comunicar a los integrantes de los diferentes equipos que van a participar en el Plan.

FASE DE TRANSICIÓN

- PROCEDIMIENTO DE CONCENTRACIÓN Y TRASLADO DE MATERIAL Y PERSONAS

Una vez alertados los equipos y puesto en marcha el Plan, deben acudir al centro de reunión indicando en este caso el Coliseo de la UNACH. Luego del traslado de las personas al sitio seguro, hay que trasladar todo el material posible.

- PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN

Una vez que el equipo de recuperación llegue al Coliseo de la UNACH, al igual que los materiales  se promoverá al recobro y reinstalación.

El equipo de recuperación solicitará al equipo de logística cualquier tipo de material extra que fuera necesario para la recuperación.

FASE DE RECUPERACIÓN

- PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN

La recuperación se realizará según la  importancia de las pérdidas, es decir se dará prioridad a las partes mayormente afectadas.

PROCEDIMIENTO DE SOPORTE Y GESTIÓN

Una vez terminada la recuperación de las pérdidas, se comunicará y ordenará a los equipos de los departamentos que gestionan los sistemas (listado del equipo) para que realicen las comprobaciones necesarias que certifiquen que funcionen de manera correcta y pueda continuarse brindando el servicio.

También el equipo de Seguridad deberá evidenciar que existen las garantías de seguridad necesarias (confidencialidad, integridad, disponibilidad) antes de dar por terminada la fase de recuperación.

FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD

Una vez con los procesos críticos en marcha y resuelta la contingencia, hay que plantear estrategias y acciones para recobrar el normal funcionamiento del Teatro.

- ANÁLISIS DEL IMPACTO

Se debe realizar una valoración detallada de los daños ocasionados, para definir una estrategia de recobro. Esto se logrará con la ayuda de las autoridades, brigadas y personal involucrado. Mismos que según su función se encargaran de identificar, medir y evaluar el suceso para dar las respectivas soluciones

- ADQUISICIÓN DE NUEVO MATERIAL

Una vez realizada la evaluación del impacto, se determinará la necesidad de nuevo material.

Contactar con los proveedores para que en el menor tiempo posible reponga todos los elementos dañados.

| Descripción | Tipo | Criticidad | Localización |
| --- | --- | --- | --- |
| EN CASO DE INCENDIO | PERDIDAD DE INMOBILIARIO, EQUIPOS DE CONTROL, SONIDO COMUNICACIÓN. | LA PERDIDA VA DESDE EL 50 % AL 100 % | EN LAS DOS PLANTAS |
| EN CASO DE SISMO | PERDIDAS DE INMOBILIARO EQUIPO DE OFICINA, EQUIPI DE COMUNICACIÓN. | PERDIDAS DESDE EL 25 % A 75 % | EN LAS DOS PLANTAS |
| EN CASO DE CAIDA DE CENIZA | PERDIDA DE EQUIPOS DE CONTROL, SONIDO COMUNICACIÓN | LA PERDIDA VA DESDE EL 50 % AL 100 % | EN LAS DOS PLANTAS |
| EN CASO DE CAIDA DE CENIZA | PERDIDA DE EQUIPOS DE CONTROL, SONIDO COMUNICACIÓN | PERDIDAS DESDE 25 % A 75 % | EN LAS DOS PLANTAS |

- FIN DE LA CONTINGENCIA

Dependiendo de la gravedad de ocurrencia, el funcionamiento del Teatro podría variar, pocos días si el suceso no afecto mayormente e incluso meses si el daño fuera considerable. Lo primordial es que este lapso de tiempo sea lo más corto posible para poder seguir brindando servicio a los visitantes.